## Slide 1: О применении лазеров для предотвращения возможных столкновений с объектами КМ
11 мая 2018 г
Заседание Совета РАН по космосу
Орбитальный лазер для удаления КМ
Мухин И.Б., Кузнецов И.И., Палашов О.В.

## Slide 2
Разные способы удаления
Активные Пассивные
устанавливаются на КА и по окончании срока работы обеспечивают увод с орбиты
Системы, предотвращающие образование мусора
Принцип действия: увеличение силы аэродинамического сопротивления за счет создания большей площади путем развертывания тормозных конструкций. Эффективное торможение атмосферой может осуществляться на орбитах высотой до 800 км.
Шарообразное тормозное устройство
Мембранное тормозное устройство
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 3
Разные способы удаления
Активные Пассивные
устанавливаются на КА и по окончании срока работы обеспечивают увод с орбиты
Системы, предотвращающие образование мусора
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Удаляют объект КМ с орбиты, либо на более низкую орбиту (для сгорания в атмосфере), либо на орбиту захоронения
Принцип действия: увеличение силы аэродинамического сопротивления за счет создания большей площади путем развертывания тормозных конструкций. Эффективное торможение атмосферой может осуществляться на орбитах высотой до 800 км.
Шарообразное тормозное устройство
Мембранное тормозное устройство

## Slide 4
Разные способы удаления
Активные Пассивные
Системы, предотвращающие образование мусора
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Удаляют объект КМ с орбиты, либо на более низкую орбиту (для сгорания в атмосфере), либо на орбиту захоронения
Контактные
Бесконтактные

## Slide 5
Разные способы удаления
Активные Пассивные
Системы, предотвращающие образование мусора
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Удаляют объект КМ с орбиты, либо на более низкую орбиту (для сгорания в атмосфере), либо на орбиту захоронения
Бесконтактные
Гарпуны, сети и паруса могут выстреливаться в объект КМ..
для крупных объектов
для мелких объектов
Контактные

## Slide 6
Разные способы удаления
Активные Пассивные
Системы, предотвращающие образование мусора
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Удаляют объект КМ с орбиты, либо на более низкую орбиту (для сгорания в атмосфере), либо на орбиту захоронения
Бесконтактные
Гарпуны, сети и паруса могут выстреливаться в объект КМ..
для крупных объектов
для мелких объектов
Торможение объектов в гелях/газах/пыли
Контактные

## Slide 7
Разные способы удаления
Активные Пассивные
Системы, предотвращающие образование мусора
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Удаляют объект КМ с орбиты, либо на более низкую орбиту (для сгорания в атмосфере), либо на орбиту захоронения
Бесконтактные
Гарпуны, сети и паруса могут выстреливаться в объект КМ..
для крупных объектов
для мелких объектов
Торможение объектов в гелях/газах/пыли
Контактные
+ Дешевизна конструкции
– Сложны технически (из-за высоких скоростей) и несут опасность еще большего увеличения объектов КМ

## Slide 8
Разные способы удаления
Активные Пассивные
Системы, предотвращающие образование мусора
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Удаляют объект КМ с орбиты, либо на более низкую орбиту (для сгорания в атмосфере), либо на орбиту захоронения
Бесконтактные
Контактные
Выглядят наиболее перспективно благодаря существующим эффективным и малорискованным схемам направленного перемещения объекта КМ от ее первоначальной орбиты на основе:
воздействия ионным потоком:
Плазменный импульс ионного двигателя КА-«пастуха»
кулоновского взаимодействия
лазерного излучения

## Slide 9
Разные способы удаления
Активные Пассивные
Системы, предотвращающие образование мусора
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Удаляют объект КМ с орбиты, либо на более низкую орбиту (для сгорания в атмосфере), либо на орбиту захоронения
Бесконтактные
Контактные
Выглядят наиболее перспективно благодаря существующим эффективным и малорискованным схемам направленного перемещения объекта КМ от ее первоначальной орбиты на основе:
воздействия ионным потоком:
кулоновского взаимодействия
лазерного излучения
Орбитальный лазер
Наземный лазер

## Slide 10
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Орбитальный лазер
Развитие лазерных технологий достигло такого уровня, что становится возможным создание высокомощных высокоэффективных компактных лазеров и размещение в космическом пространстве

## Slide 11
- Значительное уменьшение расстояния до объектов КМ, что существенно снижает требования к точности обнаружения и сопровождения цели и наведения;
- Отсутствие оптических искажений излучения (нет атмосферы);
- Возможность использования излучения предельно короткой длительности (вплоть до фемтосекундного диапазона), что позволяет значительно уменьшать энергию в импульсе, сохраняя пиковую мощность излучения (необходимую для абляции).
Орбитальный лазер
Развитие лазерных технологий достигло такого уровня, что становится возможным создание высокомощных высокоэффективных компактных лазеров и размещение в космическом пространстве
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 12
- Значительное уменьшение расстояния до объектов КМ, что существенно снижает требования к точности обнаружения и сопровождения цели и наведения;
- Отсутствие оптических искажений излучения (нет атмосферы);
- Возможность использования излучения предельно короткой длительности (вплоть до фемтосекундного диапазона), что позволяет значительно уменьшать энергию в импульсе, сохраняя пиковую мощность излучения (необходимую для абляции).
Орбитальный лазер
Развитие лазерных технологий достигло такого уровня, что становится возможным создание высокомощных высокоэффективных компактных лазеров и размещение в космическом пространстве
T. Ebisuzaki, et.al., Demonstration designs for the remediation of space debris from the International Space Station, Acta Astronautica, 112 (2015) 102–113.
Три действующих проекта:
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 13
T. Ebisuzaki, et.al., Demonstration designs for the remediation of space debris from the International Space Station, Acta Astronautica, 112 (2015) 102–113.
Три действующих проекта:
– с ее орбит (~400 км) предлагается начать борьбу с КМ
МКС
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 14
T. Ebisuzaki, et.al., Demonstration designs for the remediation of space debris from the International Space Station, Acta Astronautica, 112 (2015) 102–113.
Три действующих проекта:
– с ее орбит (~400 км) предлагается начать борьбу с КМ
МКС
Лазер
Лазер для мощных ускорителей следующего поколения
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 15
T. Ebisuzaki, et.al., Demonstration designs for the remediation of space debris from the International Space Station, Acta Astronautica, 112 (2015) 102–113.
Три действующих проекта:
– с ее орбит (~400 км) предлагается начать борьбу с КМ
МКС
Лазер
Лазер для мощных ускорителей следующего поколения
Радар
JEM-EUSO
Телескоп для изучения воздействия на атмосферу космических лучей
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 16
T. Ebisuzaki, et.al., Demonstration designs for the remediation of space debris from the International Space Station, Acta Astronautica, 112 (2015) 102–113.
– с ее орбит (~400 км) предлагается начать борьбу с КМ
МКС
Лазер
Лазер для мощных ускорителей следующего поколения
Радар
JEM-EUSO
Телескоп для изучения воздействия на атмосферу космических лучей
Три действующих проекта:
Цель:
Наиболее опасные объекты КМ 1-10 см (трудно регистрируемы и высокая поражающая способность)
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 17
3-4 октября 2017 года ИКИ РАН проводило международный форум «Спутник: 60 лет по дороге открытий». Конференция посвящена анализу того, что изменилось в нашем понимании Земли, Солнечной системы, других звёзд, галактик и всей Вселенной за шестьдесят лет космической эры.
Форум «Спутник: 60 лет по дороге открытий»
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 18
Форум «Спутник: 60 лет по дороге открытий»
D. Strickland and G. Mourou, Compression of amplified chirped optical pulses // Opt.Com. 1985
Chirped pulse amplification
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 19
Форум «Спутник: 60 лет по дороге открытий»
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 20
Форум «Спутник: 60 лет по дороге открытий»
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 21
Форум «Спутник: 60 лет по дороге открытий»
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 22
Проект XCAN
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 23
Проект XCAN
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 24
Проект XCAN
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 25
Проект XCAN
10 Дж
10 000 каналов
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 26
Проект XCAN
10 Дж
10 000 каналов
Проект ИПФ РАН
АЭ новой геометрии
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 27
Single-crystal fiber / «Тонкий стержень»
Гибрид волокна и стержня:
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Свободное распространение лазерного пучка
Волноводное распространение пучка накачки
Yb:YAG или Nd:YAG кристаллические волокна
~1% легирование
1 mm диаметр и до 40 mm длина

## Slide 28
Single-crystal fiber / «Тонкий стержень»
Гибрид волокна и стержня:
Свободное распространение лазерного пучка
Волноводное распространение пучка накачки
Yb:YAG или Nd:YAG кристаллические волокна
~1% легирование
1 mm диаметр и до 40 mm длина
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Новая идея: «конусный тонкий стержень»
Основной недостаток цилиндра – неравномерное распределение инверсии вдоль АЭ.
Конусный АЭ обеспечивает масштабирование прямо в активном элементе
Большее усиление при одинаковой накачке
Лучшая эффективность охлаждения

## Slide 29
Требования на орбитальный лазер
Необходимая суммарная энергия излучения зависит от массы и высоты орбиты объекта (для 1…10 см на высоте ~400 км составляет ~100 кДж)
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Плотность энергии и длительность импульса д.б. достаточны для абляции мишени (что обеспечивает необходимое изменение импульса объекта; минимальная плотность энергии импульса, необходимая для абляции алюминия ~1 Дж/см2 и не зависит от длительности импульса, если он < 100 пс)

## Slide 30
Требования на орбитальный лазер
Необходимая суммарная энергия излучения зависит от массы и высоты орбиты объекта (для 1…10 см на высоте ~400 км составляет ~100 кДж)
Плотность энергии и длительность импульса д.б. достаточны для абляции мишени (что обеспечивает необходимое изменение импульса объекта; минимальная плотность энергии импульса, необходимая для абляции алюминия ~1 Дж/см2 и не зависит от длительности импульса, если он < 100 пс)
При качестве луча М2=2 для фокусировки в 1 см2 расстояние д.б. не более ~10 км
на МКС м.б. установлен телескоп с зеркалом диаметром 2.5 м
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 31
Требования на орбитальный лазер
Необходимая суммарная энергия излучения зависит от массы и высоты орбиты объекта (для 1…10 см на высоте ~400 км составляет ~100 кДж)
Плотность энергии и длительность импульса д.б. достаточны для абляции мишени (что обеспечивает необходимое изменение импульса объекта; минимальная плотность энергии импульса, необходимая для абляции алюминия ~1 Дж/см2 и не зависит от длительности импульса, если он < 100 пс)
При качестве луча М2=2 для фокусировки в 1 см2 расстояние д.б. не более ~10 км
Для объектов мусора необходимо произвести облучение в течение ~ 10 c (к быстро передвигающимся объектам можно применить подход поэтапной сбивки с орбиты)
на МКС м.б. установлен телескоп с зеркалом диаметром 2.5 м
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
Выбираем объекты, находящиеся вблизи МКС с близкими скоростями. Будем считать, что их скорость относительно МКС составляет не более ~ 1 км/с (~10% скорости МКС)

## Slide 32
Требования на орбитальный лазер
Необходимая суммарная энергия излучения зависит от массы и высоты орбиты объекта (для 1…10 см на высоте ~400 км составляет ~100 кДж)
Плотность энергии и длительность импульса д.б. достаточны для абляции мишени (что обеспечивает необходимое изменение импульса объекта; минимальная плотность энергии импульса, необходимая для абляции алюминия ~1 Дж/см2 и не зависит от длительности импульса, если он < 100 пс)
При качестве луча М2=2 для фокусировки в 1 см2 расстояние д.б. не более ~10 км
Выбираем объекты, находящиеся вблизи МКС с близкими скоростями. Будем считать, что их скорость относительно МКС составляет не более ~ 1 км/с (~10% скорости МКС)
Для объектов мусора необходимо произвести облучение в течение ~ 10 c (к быстро передвигающимся объектам можно применить подход поэтапной сбивки с орбиты)
  ТЗ на лазер:
2 Дж, 100 пс – лазерные импульсы
5 кГц – частота следования (100кДж/2Дж/10с)
10 с – минимальное время работы
на МКС м.б. установлен телескоп с зеркалом диаметром 2.5 м
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 33
Требования на орбитальный лазер
  ТЗ на лазер:
2 Дж, 100 пс – лазерные импульсы
5 кГц – частота следования (100кДж/2Дж/10с)
10 с – минимальное время работы
КПД лазера ~20%
Потребляемая лазером электрическая мощность ~ 50 кВт
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 34
Требования на орбитальный лазер
  ТЗ на лазер:
2 Дж, 100 пс – лазерные импульсы
5 кГц – частота следования (100кДж/2Дж/10с)
10 с – минимальное время работы
КПД лазера ~20%
Потребляемая лазером электрическая мощность ~ 50 кВт
Максимальная вырабатываемая электрическая мощность МКС ~ 50 кВт
5% мощности
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 35
Требования на орбитальный лазер
  ТЗ на лазер:
2 Дж, 100 пс – лазерные импульсы
5 кГц – частота следования (100кДж/2Дж/10с)
10 с – минимальное время работы
КПД лазера ~20%
Потребляемая лазером электрическая мощность ~ 50 кВт
Максимальная вырабатываемая электрическая мощность МКС ~ 50 кВт
5% мощности
Включение лазера через ~ 200 с
Минимальные габариты < 1…2 м3
Минимальная масса < 300…500 кг
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 36
Предварительная схема лазера
волокон. ЗГ (псек)
~ 50 мкДж, 6 нс, 5 кГц
Делитель луча
1→100
…
Пьезоэлектр. контроллер
~ 0.5 мкДж
волокон. усилитель (~103)
2*10*20 см3: блок без питания (х 100 шт.)
ИФ
~ 500 мкДж
сигнал обратной связи
ИФ
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 37
Предварительная схема лазера
волокон. ЗГ (псек)
~ 50 мкДж, 6 нс, 5 кГц
Делитель луча
1→100
…
Пьезоэлектр. контроллер
~ 0.5 мкДж
волокон. усилитель (~103)
2*10*20 см3: блок без питания (х 100 шт.)
ИФ
~ 500 мкДж
Высокий коэффициент усиления (~102)
~150 Вт накачка
~ 10 мДж
~ 40 мДж
~300 Вт накачка
Высокая эффективность накачки (>50%)
…
4*4*30 cм: оптический блок + 2*10*10 cм блок накачки
сигнал обратной связи
~40 мДж*100 = 4Дж, 5 кГц
ИФ
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 38
Предварительная схема лазера
волокон. ЗГ (псек)
~ 50 мкДж, 6 нс, 5 кГц
Делитель луча
1→100
…
Пьезоэлектр. контроллер
~ 0.5 мкДж
волокон. усилитель (~103)
2*10*20 см3: блок без питания (х 100 шт.)
ИФ
~ 500 мкДж
Высокий коэффициент усиления (~102)
~150 Вт накачка
~ 10 мДж
~ 40 мДж
~300 Вт накачка
Высокая эффективность накачки (>50%)
…
4*4*30 cм: оптический блок + 2*10*10 cм блок накачки
сигнал обратной связи
~40 мДж*100 = 4Дж, 5 кГц
>2.5 Дж, 5 кГц, 10-100 пс
ИФ
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru

## Slide 39
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
«тонкий стержень»
Новые геометрии АЭ

## Slide 40
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
«тонкий стержень»
Новые геометрии АЭ
«тонкий слэб»

## Slide 41
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
«тонкий стержень»
Новые геометрии АЭ
«тонкий слэб»
Ведется работа по
созданию
высокоэффективного
лазера на новой
геометрии активного
элемента «тонкий слэб»
Yb:YAG/Sapphire

## Slide 42
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
«тонкий стержень»
«тонкий слэб»
Новые геометрии АЭ
диск / «сэндвич»
Yb:YAG/Sapphire

## Slide 43
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru
«тонкий стержень»
«тонкий слэб»
Новые геометрии АЭ
диск / «сэндвич»
Yb:YAG/Sapphire
Алмазный радиатор
Лазерный квантрон
Получено 620 Вт с оптич. КПД 52 % (дифференциальный КПД 60 %) дискового лазера

## Slide 44
Спасибо за внимание!
Орбитальный лазер для удаления КМ palashov@appl.sci-nnov.ru